## Slide 1: LES LOCAUX DE CUISINE ET ZONES DE TRAVAIL
Organisation du circuit des marchandises
Les zones d’activités
Les différents secteurs
Les normes et l’ergonomie
La ventilation en cuisine
Source Images: Modules de Technologie Culinaire. M.FARGUNA & M.MUSCHERT

## Slide 2: 1. ORGANISATION DU TRAVAIL
Une cuisine est organisée en fonction de plusieurs circuits:
    A/ Le circuit de marchandises
    B/ Le circuit du matériel
    C/ Le circuit des déchets
Une organisation rigoureuse de la circulation évite les accidents et les risques liés à l’hygiène.
Elle permet un gain de temps considérable

## Slide 3: A/Le circuit des marchandises
La circulation des marchandises se fait selon le principe de « LA MARCHE EN AVANT »
Cela veut dire que les produits propres ne croisent jamais les produits sales (voir annexe 1)

## Slide 4: ANNEXE 1
Le circuit des marchandises
Réception des marchandises
Déballage - Déconditionnement
Stockage :
*Froid positif
*Froid négatif
*Épicerie
Evacuation des cartons et cageots

## Slide 5: B/Le circuit des matériels
La circulation du matériel doit se faire selon le même principe, PROPRES et SALES
1
Le matériel sale est stocké, sur un plan de travail spécifique
2
Evacuation des déchets afin d’éviter les résidus dans le bac à plonge
3
Bac rempli d’eau chaude, produit dégraissant et désinfectant
4
5
Bac rempli d’eau propre chaude
6
Egouttoir incliné en acier inoxydable
Rayonnage permettant le rangement du matériel
ENTREPOSAGE
RACLAGE
LAVAGE
RINCAGE
EGOUTTAGE - SECHAGE
RAYONNAGE

## Slide 6: Le rangement d’un poste de travail
Etagère Supérieure
  1 bac plastique G.M
  1 bac plastique P.M
  1 russe P.M
  1 russe M.M
  1 russe G.M
  1 sautoir P.M
  1 sautoir G.M
  1 tôle pâtisserie
  1 grille
  1 plaque gastronorme
  2 couvercles

## Slide 7: Le rangement d’un poste de travail
Etagère Inférieure
  1 bahut G.M
  1 bahut P.M
  1 bain-marie P.M
  1 bain-marie G.M
  1 poêle P.M
  1 poêle G.M
  1 plaque à rôtir
  1 rondeau bas
  1 passoire à queue
  1 chinois

## Slide 8: C/Le circuit des déchets
Les déchets s’évacuent selon le :TRI SELECTIF
Les différents déchets générés en restauration sont:
Épluchures, restes de repas, déchets divers | 
Papiers, cartons, cageots, caissettes, plastiques, métaux | 
Résidus de cuisson, produits de dégraissage, huile de friture | 
Déchets provenant des bacs séparateurs à graisse au niveau des eaux usées | 
LES DECHETS ORGANIQUES OU ALIMENTAIRES
LES EMBALLAGES
LES HUILES ET GRAISSES USAGEES
LES RESIDUS DE BACS A GRAISSE

## Slide 9: PARTICULARITÉS
INTERDICTIONS:
  Les déchets produits ne doivent en aucun cas être jetés au sol
  Les déchets ne doivent pas être stockés dans une zone de denrées alimentaires
LA VALORISATION DES DECHETS:
  Les métaux sont refondus et réutilisés
  Les graisses sont récupérées et réutilisées pour fabriquer des lubrifiants industriels, du savon ou encore de la peinture

## Slide 10: 2.LES ZONES D’ACTIVITE
Dans une cuisine, certains locaux sont nécessaires, d’autres facultatifs selon le concept de cuisine
  Les locaux adaptés aux confort du personnel:
        Vestiaires
        Sanitaires
        Restaurant du personnel ou endroit réservé
  Les locaux ou zones de réception
        Zone ou quai de déchargement
        Zone de décartonnage
        Économat, réserve à tubercules
        Chambre froide positive et négative

## Slide 11
  Les locaux de préparations préliminaires(ceux-ci sont facultatifs selon « la marche en avant » utilisée):
        Légumerie
        Lavage
        Habillage et éviscération
  Les locaux de transformation
        Cuisine chaude
        Cuisine froide
        Pâtisserie
        Glacerie
  Les locaux de lavage et évacuation
        Plonge batterie
        Évacuation des déchets
        Local matériel de nettoyage et désinfection
        Local de stockage des déchets

## Slide 12: PLAN D’UNE CUISINE
Source Module de technologie culinaire

## Slide 13: 3.LES DIFFERENTS SECTEURS
L’Economat:
    C’est un local de réception et de stockage de marchandise, il est le « supermarché » de la cuisine
Le Garde-Manger :
    C’est un local situé à proximité de l’économat et de la cuisine
    Y sont stockés tous les produits de préparations froides (viandes, poissons, légumes épluchés…)
    On y réalise aussi les préparations froides (entrées)
La Légumerie :
    C’est un local frais et aéré situé près du secteur « cuisson » ou l’on effectue les préparations préliminaires

## Slide 14
La Glacerie
    Ce local est situé près de la pâtisserie, il sert pour la fabrication des préparations glacées
    C’est un local très frais (4 à 6 ° C)
La Pâtisserie:
    C’est un local ou l’on réalise toutes les préparations sucrés
    On y réalise également toutes les pâtes de base
Le Secteur Cuisson :
    C’est un local ou s’effectue toutes les cuissons et les préparations chaudes
    C’est ce que l’on appelle « LE PIANO »

## Slide 15
Le Passe
    C’est la liaison entre la cuisine et la salle, à cet endroit y sont déposés toutes les préparations avant d’y être distribuées en salle de restaurant
    C’est la barrière entre cuisine et salle
Le Bureau du Chef
    C’est un local attenant à la cuisine, ou le chef y rédige ses plannings, recettes…
La Plonge Batterie:
    C’est un local à proximité de la cuisine, c’est à cet endroit qu’est lavée la batterie de cuisine (gros et petit matériel)

## Slide 16: 4.LES NORMES ET ERGONOMIE
1 |  | 7 | 
2 |  | 8 | 
3 |  | 9 | 
4 |  | 10 | 
5 |  | 11 | 
6 |  | 12 | 
Raccord mur sol et plafond en gorge arrondie
Hauteur plafond minimum 2,50M
Hauteur de carrelage minimum 1,80M
Profondeur du bac à plonge maximum
0,45M
Hauteur
sol – hotte
1,90M
Débord de hotte sur piano
0,20M
Passage de chaque coté du chariot
0,25M
Largeur entre plan de travail et piano minimum
1,20M
Hauteur de table de travail
0,90M
Surface de travail par personne
1,20M2
Évacuation munie d’une grille et d’un siphon
Sol antidérapant avec pente d’évacuation
Éclairage suffisant pour préserver les couleurs lors du dressage
Source Module de technologie culinaire

## Slide 17: 5.LA VENTILATION
Dans une cuisine professionnelle, le fonctionnement des appareils de cuisson et de lavage représentent une source inévitable de nuisances diverses:
      Humidité
      Chaleur excessive
      Fumées
      Gaz brulés
      Buées et condensations
      Vapeurs graisseuses
      Odeurs
La ventilation des locaux consiste à extraire l’air vicié et à introduire de l’air frais non pollué.

## Slide 18: Le principe de la ventilation
TOURELLE
AIR FRAIS
PIANO
HOTTE
FILTRES
VAPEURS, CHALEUR, AIR VICIÉ

## Slide 19: L’ entrée de l’air frais
Il existe 3 types de ventilation pour faire entrer l’air frais
    La ventilation naturelle: de l’air frais est introduit en partie basse de la cuisine
    La ventilation mécanique avec hotte: des bouches de soufflage sont disposées autour de la hotte et soufflent de l’air frais
    La ventilation mécanique sans hotte: un système d’air pulsé indépendant très puissant projette l’air frais et pousse l’air vicié